Инструкция по сборке кабины <<Эко душ>>

1.выровняйте грунт под ножки и установите основание. Не устанавливайте основание кабины на неподготовленную поверхность. Рекомендуем  для надёжной устойчивости кабинки по углам под ножки залить небольшие бетонные столбики глубиной 30 см.

2.установите нижнее основание на площадки (ножки). Выровняйте её по уровню. Нижние тычки у нижнего основания выполнены из профиля 25х25

3.установите сторону <<А>> с петлями на нижнее основание и закрепите их саморезами со сверлом.

4.установите сторону <<Б>> на нижнее основание и закрепите. установите дверь на петли.

5. установите верхнее основание и закрепите саморезами со сверлом

6. Установите заднюю стенку на уровне двери. Для этого просверлите сверлом м7 в трех местах (верх, середина и низ) левую и правую стороны, как указано на схеме.

7. Укрепите верхнюю планку жесткости над дверью, саморезами со сверлом 4х13

8.закрепите лейку в баке. Поставьте бак для воды на верхнее основание. Наполните его водой.

9.разместите деревянный поддон на нижнее основание внутри кабины. Повторно проверьте по уровню каркас кабины и закрепите ножки саморезами со сверлом.

10.закрепите декоративный уголок саморезами 3х19 на каркасе кабины со стороны петлей. Прикрепите поликарбонат снаружи по сторонам кабины используя сверло3,5 саморезы 4х19 и термошайбы.

11.обрежьте лишний поликарбонат при помощи канцелярского ножа, соблюдая меры осторожности. Установите декоративный профиль при помощи герметика на верхние и боковые стороны листов поликарбоната.

12.разместите фурнитуру (мыльницу, крючки для одежды) по вашему желанию.

13.установите внутри металлический крючок для дверей, используя сверло 2,5 и саморезы 3х19. На наружную сторону устанавливается декоративный шпингалет, после его монтажа необходимо прорезать канцелярским ножом по периметру ушка шпингалета.

14.установите снаружи и внутри кабины ручки на дверь, используя сверло 2,5 и саморезы 3х19.

Спецификация:

- каркас душевой кабины-1

- ноги-4

- пластиковый бак-1

- лейка с краном-1

- крючок для одежды 2

- мыльница-1

- поддон деревянный-1

- поликарбонат-4 листа

- крючок металлический-1

- шпингалет декаративный-1

- ручка дверная-2

- винт М6, гайка М6, шайба М6- по 6шт.

- термошайба -35

- саморез 4х19-35шт.

- саморез 3х19-14шт.

- саморез со сверлом-12

- профиль декоративный -12м.

- свёрла 2,5-1шт. 3,5-1шт.

- уголок декоративный-1,5м.